## Slide 1
SOUTHEAST UNIVERSITY
COURSE DESIGN
Dong 微电网
能源管理系统
96 时段经济调度、光伏不确定性与滚动预测
版本 1.5.0
汇报人：单人课程设计
2026 年 9 月
Python + PySide6 + Matplotlib
Notes: 封面使用 Dong v1.5 实际程序截图。来源：Code/Dong_v1.5/docs/screenshots/overview.png

## Slide 2
课程目标与 96 时段运行闭环
02
把微电网调度过程做成可操作、可解释、可复核的桌面程序
一个典型日
96
个 15 分钟时段
输入
负荷、光伏、电价与设备参数
输出
调度曲线、成本、SOC、风险指标和报告
01
构造日前计划
P50 或光伏下界
动态规划安排设备
02
模拟实时执行
使用实际光伏
主网承担功率平衡
03
滚动重新优化
每小时修正未来 4h
只执行当前 1h
04
分析并导出
策略对比、实验
96 点明细与报告
Dong 微电网能源管理系统 v1.5
02

## Slide 3
程序整体框架
03
界面负责交互，核心算法保持独立，便于测试和继续扩展
PySide6 桌面界面
运行总览 · 实时仿真 · 滚动调度中心 · 拓扑 · 策略对比 · 场景实验室 · 明细 · 报告
scheduler.py
动态规划、计划执行
滚动预测与电网判断
analysis.py
Monte Carlo
容量敏感性
data.py
典型日、CSV
50Hertz 历史数据
reporting.py
CSV、JSON、PNG
Markdown 报告包
模型与数据层
models.py：组件参数与约束 project.py：.dong 项目文件 tests：功率平衡、随机复现、滚动策略与 UI 回归
Dong 微电网能源管理系统 v1.5
03

## Slide 4
滚动预测策略
04
每 15 分钟更新偏差，每小时重算一次；看未来 4 小时，只执行当前 1 小时
时间轴
已观测数据
执行 1 小时
预测窗口共 4 小时
当前时刻 t
t+1h
t+4h
01
读取新实测
获得 t-1 时段误差
02
EWMA 更新
35% 新误差 + 65% 旧偏差
03
修正未来 4h
偏差随预测距离按 0.82 衰减
04
动态规划
重排储能、主网与柴油机
05
执行前 1h
下一小时获得新数据后重复
误差修正
bₜ = 0.35 eₜ₋₁ + 0.65 bₜ₋₁
只读取已经发生的实际光伏，不使用未来实测值
滚动预测
P̂ᵣₒₗₗ(t+k) = clip[P̂day(t+k) + bₜ·0.82ᵏ⁄⁴]
主网负载率达到 82% 时标记紧张，高价时段进入削峰判断
Dong 微电网能源管理系统 v1.5
04
Notes: 滚动预测公式与参数来自 Code/Dong_v1.5/microgrid/scheduler.py。该页说明离线滚动仿真，不代表真实硬件在线控制。

## Slide 5
核心算法与电气工程模型
05
调度目标在满足功率平衡和设备约束的前提下降低运行成本
功率平衡
Ppv − Pcurt + Pbat + Pdiesel
+ Pgrid,in − Pgrid,out + Punserved − Pload = 0
每个 15 分钟点都检查，误差接近 0 kW。
储能 SOC
放电：Eₜ₊₁ = Eₜ − Pbat·Δt / ηdis
充电：Eₜ₊₁ = Eₜ + |Pbat|·Δt·ηch
SOC 同时受容量、充放电功率和日末约束限制。
运行成本
C = ΣΔt(Pgrid·λ + Pdiesel·cdiesel
+ |Pbat|·ccycle − Pexport·λsell) + 罚函数
分时电价决定购电时机，柴油费用按发电量计价。
碳排放估算
Carbon = Egrid,in × 0.58 + Ediesel × 0.78
两个系数是单位电量排放因子，因此不能只把电量直接相加。
Dong 微电网能源管理系统 v1.5
05
Notes: 公式依据 Code/Dong_v1.5/microgrid/scheduler.py 与 models.py 的实现。0.58 和 0.78 为课程模型中使用的排放因子。

## Slide 6
软件界面与演示路径
06
v1.5 在滚动调度中心直接显示五步策略闭环
建议讲解顺序
01
先看五步流程
解释 4h 预测窗与 1h 执行窗
02
再看曲线
对比日前预测、滚动修正与实测
03
最后看判断
说明 EWMA、82% 阈值和重优化时刻
界面明确标注“离线滚动仿真”，避免把模型回放误认为真实在线监控。
Dong 微电网能源管理系统 v1.5
06
Notes: 界面截图来自 v1.5 实际离屏运行，窗口尺寸 1500×920。来源：Code/Dong_v1.5/docs/screenshots/rolling.png

## Slide 7
场景实验室
07
从一个典型日扩展到随机误差和设备容量变化
Monte Carlo
默认生成 200 个具有时间相关性的光伏误差场景。三种策略使用同一批场景，比较成本、购电量、最低 SOC、弃光和失负荷的 P5、P50 与 P95。
容量敏感性
改变储能 60–300 kWh 或光伏 60–240 kW，逐点重新优化，用趋势判断边际收益。
实验在后台线程运行，带进度、取消和数值表，界面不会被长计算阻塞。
Dong 微电网能源管理系统 v1.5
07
Notes: 截图来源：Code/Dong_v1.5/docs/screenshots/lab.png。Monte Carlo 和容量范围来自 analysis.py 默认设置。

## Slide 8
创新点与超出基本要求的功能
08
创新集中在不确定性、滚动决策和工程化交付，而不只是增加界面数量
01
三策略公平对比
确定性 P50、风险感知下界和滚动预测在同一实际光伏曲线上执行。
02
可解释滚动调度
EWMA 更新误差，每小时动态规划未来 4 小时，仅执行当前 1 小时。
03
概率与容量实验
AR(1) 相关误差 Monte Carlo 加容量敏感性，输出分位数和超限概率。
04
可复现的软件工程
.dong 项目、报告包、测试、Git 记录和 Windows 便携发布共同形成交付闭环。
v1.5：修复四方案报告图，并新增滚动策略图解
Dong 微电网能源管理系统 v1.5
08

## Slide 9
Git 使用记录
09
GitHub 公共仓库已建立，main 分支、提交历史和版本标签均可在线查看
仓库状态
6
COMMITS
1
BRANCH
1
TAG
PUBLIC
VISIBILITY
已验证记录
8276182 v1.4 功能
2a81811 Git 里程碑
仓库：3121304904/Dong-Microgrid-EMS 最新截图已显示 v1.4 推送成功；v1.5 将形成新的修复提交。
Dong 微电网能源管理系统 v1.5
09
Notes: GitHub 截图由用户于 2026-09-09 提供，显示公共仓库、6 次提交、1 个分支和 1 个标签。

## Slide 10
本人完成的功能与承担的任务
10
本课程设计由本人独立完成，任务按真实开发流程归纳
1 人
独立完成
需求、代码、测试、文档与答辩
需求与架构
确定桌面应用范围，设计八页工作台和模块边界。
算法与电气模型
实现功率平衡、SOC、成本、动态规划和滚动调度。
数据与实验
接入 50Hertz，完成 Monte Carlo 与容量敏感性。
工程化交付
测试、EXE 打包、Git、说明书、演讲稿和 PPT。
Dong 微电网能源管理系统 v1.5
10

## Slide 11
大模型使用心得
11
大模型提升实现效率，项目负责人仍需定义问题、验证结果并承担答辩责任
大模型可以帮助我
需求拆解和代码草案
解释陌生的电气工程概念
定位错误并补充测试
整理说明书、讲稿和 PPT
大模型不能替代我
不能保证所有结论正确
不了解未提供的真实现场条件
不能替我确认参数来源
不能替我解释取舍或承担责任
我的使用技巧
01
提供完整上下文
老师要求、现有代码和数据路径
02
拆成小任务
每一步都能运行、截图或测试
03
核对公式与边界
重点检查单位、符号和输入范围
04
保留修改证据
用 Git、测试与导出报告追踪过程
Dong 微电网能源管理系统 v1.5
11

## Slide 12
课程设计总结
从日前计划走向
可解释的滚动调度
程序已经形成输入、预测、优化、执行、分析和导出的完整闭环。v1.5 修复运行报告错误，并把滚动策略直接画进界面和答辩材料。
谢谢老师，请批评指正
Dong Microgrid EMS · v1.5.0
Notes: 结尾页使用微电网拓扑实际截图。来源：Code/Dong_v1.5/docs/screenshots/topology.png